Опросный лист на предохранители-разъединители

серии ПРВТ -10 У1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик______________________________________________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Предохранители-разъединители выхлопного типа. Исполнение аппарата однополюсное. Для монтажа в двух- и трехполюсную установки предоставляются комплекты монтажных частей. Тип изоляции - фарфоровая (степень загрязнения изоляции II* по ГОСТ 9920). Управление с земли специальной оперативной штангой.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 45°С;

- скорость ветра - не более 40 м/с;

- скорость ветра при оперировании штангой - не более 15 м/с;

- гололед толщиной до 20 мм.

Основные параметры:

Номинальное напряжение, кВ						10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ			 		12

Номинальный ток основания, А						200

Номинальный ток отключения, кА			 		6,3

Апериодическая составляющая номинального тока отключения , кА	11

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |
| 1 | Количество заказа (полюсов ПРВТ), шт. |  |  |
| 2 | Номинальный ток плавкого элемента, А | 5; 6,3; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 |  |  |
| 3 | Тип плавкого элемента (см. время-токовые характеристики в приложении) | К (быстрого срабатывания) |  |  |
|  |  | Т (медленного срабатывания) |  |  |
| 4 | Количество комплектов монтажных частей по типу установки для новых объектов (см. рисунки в приложении 1) | КМЧ № 1 | Рис. А1 | трехполюсная |  |  |
|  |  |  |  | двухполюсная |  |  |
|  |  | КМЧ № 2 | Рис. В1 | трехполюсная на концевой опоре А10-1 |  |  |
|  |  | КМЧ № 3 | Рис. В2 | трехполюсная на концевой опоре А10-1(90о) |  |  |
|  |  | КМЧ № 4 | Рис. В3 | трехполюсная на концевой опоре А10-1(90о) |  |  |
|  |  | КМЧ № 5 | Рис. В4 | трехполюсная на промежуточной опоре П10-2 |  |  |
| 5 | Количество комплектов монтажных частей по типу установки для модернизации существующих трансформаторных подстанций шкафного типа (см. рисунки в приложении 2) | КМЧ № 6 | Рис. 1 | трехполюсная на концевой опоре А10-1 |  |  |
|  |  | КМЧ № 7 | Рис. 2 | трехполюсная на концевой опоре А10-1(90о) |  |  |
|  |  | КМЧ № 8 | Рис. 3 | трехполюсная на концевой опоре А10-1(90о) |  |  |
|  |  | КМЧ № 9 | Рис. 4 | трехполюсная на промежуточной опоре П10-2 |  |  |
| 6 | Количество оперативных штанг, шт. |  |  |
| 7 | Количество запасных частей помимо поставки обязательной 1), шт. | Токопровод (заменяемый элемент) |  |  |
|  |  | Патрон (держатель заменяемого элемента) |  |  |

Примечание:

1)  В обязательную поставку входят:

- на один полюс ПРВТ - запасных 5 токопроводов;

- на три полюса ПРВТ – запасных 16 токопроводов и 1 держатель заменяемого элемента.

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77

Факс (81153) 5-16-09, 6-37-80